# Obsah

1.	úvod	2

2.	Dopravno-inžinierske opatrenia	2

2.1	Zvislé dopravné značenie	2

2.2	Vodorovné dopravné značenie	2

3.	trvalé dopravné značenie	2

3.1	Zvislé dopravné značenie	2

3.2	Vodorovné dopravné značenie	3

3.3	Zoznam použitého dopravného značenia	3

3.3.1	Zoznam použitých dočasných zvislých značiek	3

3.3.2	Zoznam použitých trvalých zvislých značiek	3

3.3.3	Zoznam trvalého vodorovného značenia	3

4.	záver	3

# TECHNICKÁ sPRÁVA

úvod

Dopravno-inžinierske opatrenie je spracované pre upozornenie cestnej premávky po dobu rekonštrukcie mosta „Ondava“ na ceste medzi obcami Nižný Hrušov a Dlhé Klčovo cez rieku Ondava.

Vzhľadom na to, že pôvodný most sa tam už niekoľko rokov nenachádza, nie je potrebné

vyznačovať obchádzkovú trasu, iba upozorniť pred realizáciou stavebných prác pred a za mostom uzávierkou.

Dočasné dopravné riešenia budú platiť počas stavby od zahájenia rekonštrukcie až do doby ukončenia rekonštrukcie mosta a plynulé obnovenie dopravy v rekonštruovanom úseku cesty.

Po ukončení rekonštrukcie bude realizované trvalé dopravné značenie.

Navrhované riešenie bolo prerokované a odsúhlasené OR PZ Vranov nad Topľou.

Dopravno-inžinierske opatrenia

Technické riešenie dočasného dopravného značenia je zrejmé v prílohe C.2 - 2 Dočasné dopravné značenie.

Technické riešenie trvalého dopravného značenia je zrejmé v prílohe C.2 - 3 Trvalé dopravné značenie.

Zvislé dopravné značenie

Umiestnenie dopravných značiek bude prevedené v súlade s platnými normami a predpismi a s ohľadom na konkrétne podmienky na mieste. Dopravné značky  budú prevedené v retroreflexnej úprave. Prenosné dopravné značenie bude umiestnené na červeno-bielych nosičoch s podstavcom zabezpečeným proti preklopeniu vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok. Prenosné dopravné značenie svojím umiestnením nebude ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky. V mieste za smerovacími doskami bude pre zaistenie bezpečnosti pracovného priestoru a neočakávaného vjazdu vozidiel do pracovného priestoru v jazdnom pruhu osadené betónové zvodidlo v šírke oboch jazdných pruhov.

Vodorovné dopravné značenie

Vodorovné dopravné značenie bude nanesené v súlade s platnými predpismi a požiadavkami na trvalé VDZ.

trvalé dopravné značenie

Zvislé dopravné značenie

Šírkové usporiadanie na moste nezodpovedá kategórii C 6,5/50 z dôvodu použitia oceľovej konštrukcie, ktorá pochádza z demontáže Starého mosta. Z uvedeného dôvodu je šírka na moste prispôsobená prvkom oceľovej konštrukcii zo Starého mosta.

Z uvedeného dôvodu je smere Nižný Hrušov – Dlhé Klčovo pred mostom osadená zvislá dopravná značka prednosť protiidúcich vozidiel a v smere opačnom, Dlhé Klčovo – Nižný Hrušov je osadená zvislá dopravná značka prednosť pred protiidúcimi vozidlami. Z oboch strán pred mostným objektom je osadená zvislá dopravná značka zúžená vozovka z oboch strán, ktorá upozorňuje na zúženie vozovky na mostnom objekte. Na riešenom úseku z oboch strán je osadená zvislá dopravná značka najvyššia dovolená rýchlosť 50km/h z dôvodu, že sa v riešenom úseku nachádza mostný objekt SO 201-00 s nedostatočnou voľnou šírkou a úsek za mostom s R=110m.

Vodorovné dopravné značenie

V rámci stavby bude realizované trvalé VDZ.

Trvalé VDZ je zrejmé z časti C.2 - 3 Trvalé dopravné značenie.

Zoznam použitého dopravného značenia

Zoznam použitých dočasných zvislých značiek

Použitie dočasných dopravných značiek po dobu rekonštrukcie cesty:

| Číslo značky | Názov značky | ks |
| --- | --- | --- |
| Z2a+B1+E12 | Zábrana na označenie uzávierky Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch Dodatková tabuľa s textom | 2 |

Zoznam použitých trvalých zvislých značiek

Použitie trvalých dopravných značiek :

| Číslo značky | Názov značky | ks |
| --- | --- | --- |
| A 4a | Zúžená vozovka sprava | 2 |
| B 31a | Najvyššia dovolená rýchlosť | 2 |
| P 10 | Prednosť protiidúcich vozidiel | 1 |
| P 11 | Prednosť pred protiidúcimi vozidlami | 1 |

Zoznam trvalého vodorovného značenia

Použitie trvalého dopravného značenia :

- pozdĺžna čiara súvislá		V1a 0,125 m, celková dĺ. 418  m

- vodiaca čiara prerušovaná	V4 0,25, celková dĺ. 617 m

záver

Návrh dopravného značenia bol vypracovaný podľa TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest“ vydané MDaV SR s účinnosťou od 15.11.2013, vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z.z. a STN 018020. Po dokončení rekonštrukcie úseku cesty budú všetky dočasne umiestnené dopravné značky odstránené a bude realizované trvalé dopravné značenie.

V Košiciach, 03/2019								Ing. Jakub Kubás